D643H气动蝶阀产品介绍： 气动蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用，气动阀门设计采用三偏心原理，开启密封即分离，关闭接触即密封，因此密封性能可靠，密封圈选用不锈钢材料，在高温和冷态工况下，密封无应力变形，具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长的特点。阀门轴向定位装置，解决轴向密封面磨损易泄漏的难题，传动装置可任意方向安装，过流面积大，流阻系数小，流通能力强抗老化、抗辐射、经久耐用。密封可调节，10万次寿命无泄漏。 D643H气动蝶阀主要参数： 公称通径DN（mm） 50-1200 公称压力PN(MPa) 1.0 1.6 2.5 公称压力 (MPa) 强度试验 1.5 2.4 3.75 密封试验 1.1 1.76 2.75 材料\材料代号 C P R 主要零件 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 蝶板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 密封圈 不锈钢 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 适用工况 适用介质 水、蒸汽、油品 硝酸类 醋酸类 适用温度 -40℃～200℃ 执行器 型号 GT或AW系列 气源压力 0.3-0.7MPa 执行标准 设计制造 结构长度 法兰尺寸 压力温度 试验检验 GBT/12238 GB12221 GB9113 GB9131 GB13927 D643H气动蝶阀主要尺寸： 公称通径 DN（mm） 尺寸（mm） 执行器型号 （仅供参考） L H D(1.6) D(2.5) D(4.0) D1(1.6) D1(2.5) D1(4.0) n-d(1.6) n-d(2.5) n-d(4.0) 50 108 112 165 165 165 125 125 125 4-18 4-18 4-18 GTD-65 65 112 115 185 185 185 145 145 145 4-18 8-18 8-18 GTD-80 80 114 120 200 200 200 160 160 160 8-18 8-18 8-18 GTD-80 100 127 138 220 235 235 180 190 190 8-18 8-22 8-22 GTD-100 125 140 164 250 270 270 210 220 220 8-18 8-26 8-26 GTD-115 150 140 175 285 300 300 240 250 250 8-22 8-26 8-26 GTD-125 200 152 200 340 360 375 295 310 320 12-22 12-26 12-30 GTD-160 250 165 243 405 425 450 355 370 385 12-26 12-30 12-33 GTD-190 300 178 250 460 485 515 410 430 450 12-26 16-30 16-33 AW13 350 190 280 520 555 580 470 490 510 16-26 16-33 16-36 AW17 400 216 305 580 620 660 525 550 585 16-30 16-36 16-39 AW17 450 222 350 640 670 685 585 600 610 20-30 20-36 20-39 AW20 500 229 380 715 730 755 650 660 670 20-33 20-30 20-42 AW20 600 267 445 840 845 770 770 20-36 20-39 AW28 700 292 480 910 960 840 875 24-36 24-42 AW35 800 318 530 1025 1085 950 990 24-39 24-48 AW35 900 330 580 1125 1185 1050 1090 28-39 28-48 AW40 1000 410 650 1255 1320 1170 1210 28-42 28-56 AW40 1200 470 760 1485 1530 1390 1420 32-48 32-56 AW40 蝶阀定货须知： 一、①需采购的信茂气动蝶阀产品名称与型号②气动蝶阀口径③气动蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定信茂公司的气动蝶阀型号，请按气动蝶阀型号直接向我司销售部订购(13968981418) 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的信茂阀门专家为您审核把关。 四、我们追求的不是一次的利益关系，而是与您的长期合作。我们提供的不是低廉的劣质品，而是货真价实的真品。我们所有的信茂人兢兢业业只为了打造温州的品牌阀门，为您提供满意的产品。我们愿与您携手共进，共创辉煌。 欢迎您访问我公司官网：www.xinmaofm.com